DESCRIPTIF TYPE DU SYSTEME TEMPERE ELECTRIQUE Schlüter®-DITRA-HEAT E

Nota : pour la pose du système Schlüter®-DITRA-HEAT dans les pièces humides, se référer à 
la norme NF C 15-100-701.

Natte de découplage Schlüter®-DITRA-HEAT (sol et mur)

Natte en polyéthylène pourvue de cavités creuses découpées en queue d’aronde, revêtue sur sa partie inférieure d’un non-tissé. Matériau imperméable à l’eau et perméable à la vapeur d’eau, résistant aux contraintes chimiques, imputrescible et d’une épaisseur de 5,5 mm (les câbles s’insérant dans l’épaisseur de la natte).

Elle peut assurer plusieurs fonctions :

- Désolidarisation entre le support et le revêtement carrelé neutralisant les tensions, et permettant d’éviter les risques de fissuration du revêtement.

- Structure adaptée pour le positionnement et le maintien d’un câble de chauffage.

- Système de protection à l’eau sous carrelage.

- Egalisation de la pression de vapeur.

Mise en œuvre :

- Les supports doivent être contrôlés quant à leur planéité, leur adhérence et la compatibilité des matériaux.

- La natte se pose toujours dans une couche de mortier colle C2 S certifié QB à l’aide d’un peigne de 6 x 6 x 6 mm.

- Dans les pièces nécessitant un système de protection à l’eau sous carrelage, après la pose du câble de chauffage, traitement des points singuliers (pontage des lés de natte et relevés périphériques) à l’aide d’une bande Schlüter®-KERDI-KEBA-185 ou techniquement équivalente posée à l’aide d’une colle adaptée type Schlüter®-KERDI-COLL ou techniquement équivalente.

Câble de chauffage Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Câble de chauffage de type Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK ou techniquement équivalent avec les caractéristiques suivantes :

- Tension nominale :	230 V

- Puissance linéique :	12.5 W/m

- Liaison froide :	4.00 m

- Indice de protection :	IPX7

Fonctionne avec une sonde déportée raccordée à un régulateur programmable.

Mise en œuvre de la sonde sous la natte Schlüter®-DITRA-HEAT :

- Faire une saignée dans le support afin de positionner une gaine et un doigt de gant.

- Insérer la sonde dans la gaine jusque dans le doigt de gant.

- Une fois la natte posée, indiquer précisément la position de la sonde afin de pouvoir la repérer.

Mise en œuvre de la sonde sur la natte Schlüter®-DITRA-HEAT :

- Réaliser une découpe dans un plot de la natte et positionner la sonde sur la natte.

- Prévoir la mise en œuvre d’une sonde de réserve, dans le cas d’une défaillance de la première.

Mise en œuvre du câble de chauffage au sol :

- Positionner la jonction liaison chaud/froid, signalée par une vignette, au pied du régulateur.

- Mise en place du câble dans les plots de la natte Schlüter®-DITRA-HEAT suivant un pas de 9 cm (3 plots) à l’aide d’une batte bois ou d’une taloche PVC.

- Découper la natte pour la mise en place de l’extrémité du câble chauffant.

- Le raccordement et la mise sous tension seront effectués par une personne habilitée.

Mise en œuvre du câble de chauffage au mur :

- Positionner la jonction liaison chaud/froid, signalé par une vignette, en bordure de la zone chauffée.

- Mise en place du câble dans les plots de la natte Schlüter®-DITRA-HEAT suivant un pas de 6 cm (2 plots) à l’aide d’une batte bois ou d’une taloche PVC.

- Découper la natte pour la mise en place de l’extrémité du câble chauffant.

- Le raccordement et la mise sous tension seront effectués par une personne habilitée.

( …..  …. Faire le choix d’une ou des solutions en fonction du chantier)

Pour plus d’informations sur la mise en œuvre du système, se référer à la fiche produit du fabricant n°6.4.