# DESCRIPTIF TYPE DU SYSTÈME SCHLÜTER-KERDI-DRAIN

# évacuation verticale avec siphon

Système d’évacuation en sortie verticale (Ø50 mm) sous forme d’un avaloir avec platine à perforations trapézoïdales recouverte d’un non-tissé, livré avec un siphon (garde d’eau) composé d’un tube avec joint torique et d’une cloche.

Une collerette de format 45x45 cm avec une découpe au diamètre de l’orifice de l’avaloir est fournie dans chaque kit (natte en polyéthylène d’une épaisseur de 0,2 mm revêtue d’un non-tissé sur ses deux faces) pour permettre le raccord à l’étanchéité du sol. Le kit d’évacuation doit être complété par un ensemble grille/cadre compatible, doté d’un excentrique pour réglage en hauteur et alignement par rapport aux joints.

Une distance minimale de 30 cm doit être respectée entre toute paroi et l’axe de l’évacuation.

Le système peut être associé à un receveur en polystyrène expansé prêt à carreler
Schlüter-KERDI-SHOWER avec pente de 2 cm au mètre. Chaque kit est livré avec une natte d’étanchéité Schlüter-KERDI (natte d’étanchéité en polyéthylène souple dotée d’un non-tissé sur ses deux faces) aux dimensions du receveur.