DESCRIPTIF TYPE DU SYSTÈME D’ÉVACUATION À DOUBLE ENTRÉE

SCHLÜTER-KERDI-DRAIN-MSBB

en liaison avec un système de drainage sous mortier de scellement

en extérieur (sans siphon)

Évacuation à double entrée composée d’un écoulement en sortie horizontale ou verticale avec platine de raccordement à l’étanchéité (avec bague de serrage en acier inoxydable), crapaudine et avaloir à platine. Ce système comprend également une collerette de drainage de 30 x 30 cm en polyéthylène et dotée de plots coniques tronqués recouverts d’un non-tissé perméable, destinée à être mise en œuvre en liaison avec une natte de drainage sous mortier de scellement.

La crapaudine perforée permet le recueil des eaux drainées par la natte de drainage.

Le recueil des eaux de surface s’effectue par l’avaloir à platine.

Le système est conçu afin de recevoir un kit grille/cadre en acier inoxydable, avec rallonge de cadre et excentrique (sans siphon), mis en œuvre au niveau du carrelage.

Se référer au descriptif type et aux recommandations de mise en œuvre du système de drainage sous mortier de scellement.