DESCRIPTIF TYPE DE LA NATTE SCHLUTER KERDI DS

Natte d’étanchéité en polyéthylène souple d’une épaisseur de 0,5 mm revêtue d’un non-tissé sur ses deux faces permettant l’ancrage dans le mortier-colle.

Cette natte est imperméable à l’eau et offre une résistance élevée à la diffusion de vapeur d’eau. Elle pourra assurer plusieurs fonctions, à savoir : protection à l’eau sous carrelage ou étanchéité de plancher intermédiaire, et pare-vapeur.

Les supports doivent être contrôlés quant à leur planéité, leur adhérence et la compatibilité des matériaux. En étanchéité de plancher intermédiaire, la pente du support doit être de 1 cm au mètre minimum, dirigée vers une évacuation équipée d’une platine de 5 cm minimum.

La natte se pose sur une couche de mortier colle adapté, à l’aide d’un peigne de 4 X 4 X 4. Les points singuliers (raccords, liaisons sol/murs,…) seront traités conformément aux Avis Techniques n°13/18-1391_V1 (protection à l’eau) et 13/18-1392_V1 (étanchéité de plancher intermédiaire).