# DESCRIPTIF TYPE DU SYSTEME SCHLÜTER-KERDI-SHOWER POUR CANIVEAU OU SIPHON

Les panneaux Schlüter-KERDI-SHOWER sont compatibles avec les systèmes d’évacuation Schlüter-KERDI-DRAIN. Les panneaux Schlüter-KERDI-SHOWER L sont compatibles avec les systèmes d’évacuation Schlüter-KERDI-LINE (type caniveau).

- Schlüter-KERDI-SHOWER : receveurs prêts à carreler en polystyrène expansé pour siphon :

- Schlüter-KERDI-SHOWER-T, évacuation au centre de la douche avec pente de 2 cm au mètre : 152 x 152, 183 x 183, 152 x 96, 152 x 122, 183 x 122

- Schlüter-KERDI-SHOWER-TS, évacuation excentrée avec pente de 1 cm au mètre :      152 x 96

- Schlüter-KERDI-SHOWER-TT, évacuation au centre de la douche avec pente de 2 cm au mètre : 91 x 91, 101 x 101, 122 x 122, 96 x 81, 91 x 122

- Schlüter-KERDI-SHOWER-TT, évacuation excentrée avec pente de 2 cm au mètre :        96 x 96

Les receveurs sont recouverts de natte Schlüter-KERDI 200 collée en usine permettant l’ancrage dans la colle. La collerette d’étanchéité disponible avec le siphon sera collée en raccord d’étanchéité sur la platine et le receveur avec la colle Schlüter-KERDI-COLL-L.

- Schlüter-KERDI-SHOWER-L : receveurs prêts à carreler en polystyrène expansé pour caniveau :

- Schlüter-KERDI-SHOWER-LT, montage au centre de la douche avec pente de 2 cm au mètre : 100 x 100, 122 x 122, 139 x 139

- Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS, montage le long du mur avec pente de 2 cm au mètre : carré : 100 x 100, 122 x 122, 139 x 139 / caniveau sur le côté court : 139 x 91, 183 x 91, 193 x 96 / caniveau sur le côté long : 96 x 193

- Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS, montage le long du mur avec pente de 1,25 cm au mètre : caniveau sur le côté court : 200 x 136

Les receveurs sont recouverts de natte Schlüter-KERDI 200 collée en usine permettant l’ancrage dans la colle. La collerette d’étanchéité collée en usine sur le caniveau sera appliquée en raccord d’étanchéité sur le receveur avec la colle Schlüter-KERDI-COLL-L.

Pour locaux classés P2/E3 au plus.

L'ensemble des points singuliers sera traité à l'aide de la colle Schlüter KERDI COLL.

Se référer aux fiches produits 8.6 Schlüter-KERDI-SHOWER et 8.8 Schlüter-KERDI-SHOWER L.